# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

# ВЛАЖНОСТИ

# СОДЕРЖАНИЕ:

1.Общее описание  и  общие сведения о системе

2.Характеристика работы системы

3. Составные элементы системы

4. Чертеж системы с  указанием элементов

5. Электрошкаф

1.1 Составные элементы шкафа. Электронные устройства

1.2  Внешний вид  закрытого  шкафа

1.3 Внешний вид открытого шкафа

1.4 Инструкция по управлению

6. Составные элементы клапана, описание клапана

7. Описание баллона

8. Обратноосмотическая установка. Характеристика работы

9. Составные элементы обратноосмотической установки

10.Внешний вид обратноосмотической установки

11. Рисунок со схемой расположения увлажнителей  в цехе

12. Описание увлажнителя

13. Схема с указанием элементов  увлажнителя

14. Электросхема системы

15. Процедура сервисного контроля

# 1. Общее описание и общие сведения о системе

Система автоматического регулирования влажности служит для увлажнения  воздуха  с целью создания оптимальных условий при проведении производственных процессов. На современных предприятиях  в настоящее время  применяются установки, позволяющие повысить производительность труда, повысить  качество производства и которые обеспечивают повышение безопасности персонала предприятий, занятого при проведении производственных процессов.

Однако, как на устройства, так и на людей непосредственно  воздействуют климатические условия. Несоответствующая  влажность и температура отрицательно влияют на самочувствие и здоровье персонала. Это является также причиной нарушений технологических процессов. В результате, неправильные микроклиматические условия являются фактором, снижающим качество и рентабельность производства.

В случае больших производственных помещений,  поддержание оптимальных условий для производственных процессов и для складирования, часто бывает очень трудным или даже невозможным. В таких случаях, необходимой является автоматизация процесса. Кроме того, многие производители современных машин и устройств не предоставляют гарантий на подставляемые ими технические средства, если помещения, в которых они будут работать, не  оборудованы системой автоматического регулирования влажности воздуха. Благодаря своей  большой гибкости, системы CONSAL Cloud находят широкое применение во многих отраслях промышленности, таких как: деревообрабатывающая промышленность, мебельная промышленность, бумажная промышленность, промышленность производства пластмассовых изделий, текстильная промышленность и пр.

# Общее описание и общие сведения о системе

| Наименование установки: Система охлаждения и регулирования влажности Тип и вид изделия: Consal Cloud Изготовитель: П.П.Х.У « Consal» Zdzisław Richert ул. Садова 109A, 82-300 г.Эльблонг, Польша |
| --- |
| Год выпуска 2014 | Заводской №: 20140320/126 |
| Дата: 14-05-2014 |
| Установки | Ввода в эксплуатацию: |
| Предназначение системы: Поддержание соответствующих параметров (температуры, влажности) во время работы линии для нанесения лакокрасочного покрытия |

2.Характеристика работы системы

Главные черты  поставляемой компанией Consal системы увлажнения, работающей под высоким давлением это:

- минимальное потребление  энергии – ок.  8 Вт  на 1 литр воды.

- низкий уровень шума

- изготовление установки из  кислотостойкой стали

- защита от развития бактериальных культур

- работа, не требующая обслуживания

- сервисное обслуживание насоса только после 8000 ч работы

- обратноосмотическая установка, характеризующаяся высокой производительностью

- полная подготовка воды для целей увлажнения

- высокая эффективность увлажнения при низких расходах по  эксплуатации системы

- автоматическое регулирование влажности воздуха при  любых, даже самых

экстремальных условиях

- высокая точность распыления воды, обеспечивающая  сухую работу системы

- быстродействующая установка, высокая гигиена условий труда

- высокое качество и передовые технические решения обеспечивают долгосрочную эксплуатацию, не требующую обслуживания

# 3. Составные элементы системы

- Фильтр предварительной очистки,  				 рис. 1 п.1

- Ручные запорные клапаны					 рис. 1 п.2

- Баллон синего цвета с регулирующим  клапаном		рис.1  п.3

- Емкость  очистки						 рис.1 п.4

- Обратноосмотическая установка Basic 250  на                                                                                 металлической стойке,					рис. 1 п.5

- Пластиковая  бочка для  воды, подвергаемой                                                                  процессу обратного осмоса, вместимостью 1000 л. 		рис. 1 п.6

- Водонапорная установка для  обратноосмотической воды    рис.1 п.7

- Фильтр для очистки с тонкостью  5 микронов		 рис.1 п.8

- Насос с двигателем  на металлической стойке,		рис. 1 п.9

- Бактерицидная лампа 					 рис. 1 п.10

- Шкаф управления 						рис. 1 п.11

- Зонный электроклапан					 рис.1 п.12

- Датчик влажности,						 рис.1 п.13

- Электрооборудование  					рис.1, п.14

- Установка  воды, подвергаемой процессу

обратного осмоса 						рис.1 п.15

- Система питательной воды					 рис.1 п.16

- Распылитель для увлажнения					 рис.1 п.17

4.Чертеж системы с указанием элементов

# 5. Электрошкаф

# 1.1 Составными элементами шкафа являются

- контроллер производства компании Mitsubishi

- реле

- сенсорный экран - панель управления

- защитная сигнализация тревоги  системы

# 1.2. Внешний вид закрытого шкафа

# 1.3. Внешний вид открытого шкафа

1.4.Инструкция управления представлена в приложении № 1

# 6. Составные элементы регулирующего клапана, описание клапана – рис. 1 п. 3

С помощью клапана осуществляется  автоматическая очистка  вкладного элемента баллона, с удалением накопленных загрязняющих веществ

# 7. Описание баллона

Баллон для смягчения воды изготовлен из пластмассы и из эпоксидной смолы, оснащен регулирующим клапаном,  обеспечен контроль загрязнения баллона. Вместимость баллона -  35 л, рабочее давление до 3 атм. Основание баллона изготовлено  из упрочненного поливинилхлорида.

8.Обратноосмотическая установка. Характеристика работы

# Принцип работы:

Вода из водопроводной сети под давлением ок.3 атм. поступает через электроклапан в нагнетательный насос.

Нагнетательный насос перекачивает воду через фильтры обратного осмоса ( ячейка фильтра 5 мкм) в  резервуар  для обратноосмотической воды.  Система управления автоматически выключает процесс обратного осмоса  при  заполнении резервуара до уровня 800 л и  включает  процесс обратного осмоса  при  снижении уровня воды в резервуаре  до  800 л.

# 9. Составные элементы обратноосмотической установки

Установка обратноосмотической очистки состоит из следующих элементов:

- Электроклапан, защищающий от  притока воды из городского водопровода

- Насос нагнетания воды через фильтры обратного осмоса

- Манометр с потокам воды после обратного осмоса

- Система управления ( 24 В пост. тока)  обратноосмотической установкой

# 10. Внешний вид обратноосмотической установки

11.Рисунок со схемой расположения увлажнителей в цехе

12.Описание увлажняющего распылителя

Материалы, из которых изготовлены элементы увлажняющего распылителя:

- Корпус -  листовой металл,  окрашенный, диаметр 345 мм

- Металлический  венец диаметром 400 мм, изготовленный из трубки Ø10мм

- Распылительные сопла с отверстием 0, 2мм.

- Вентилятор с электродвигателем 34Вт

- Лопастной винт, пластмассовый

- Тарелка распылительная из нержавеющей стали,

13.Схема с указанием элементов увлажнителя

# Разрез водяного распылителя

14.Электросхема системы- приложение № 2

15.Процедура сервисного контроля

# Сервисные экраны

Для перехода  к экранам от главного меню необходимо ввести  пароль. В случае ошибочного ввода пароля, повторно откроется главное меню. При вводе правильного пароля, откроется меню сервисного режима:

# Таблица 1. Описание кнопок меню сервисного режима

Символ 				Описание

# Рис. 2. Экран настройки параметров работы клапанов

# Рис. 3 Экран настройки параметров работы насоса

# Параметры для настройки с помощью сервисного режима:

- Время открытия  распылителя

- Время спуска воды

- Время работы насоса до режима ожидания

- Включение управления отдельными зонами

- Декларация логики замера температуры (NO/NC)

- Декларация логики замера давления (NO/NC)

16. Риски, связанные с эксплуатацией увлажнителя и указания по безопасности

# Указания по соблюдению правил ОТ при обслуживании системы увлажнения:

Система промышленного увлажнения является  автоматической системой  и не нуждается в постоянном обслуживании

Риски,  связанные с обслуживанием установки - это, в основном риски, связанные с обслуживанием  электрооборудования, в котором присутствует напряжение  230 В, а также низковольтного  оборудования 24В

# Система защищена от электрических перенапряжений

# Основные элементы защиты это:

# 1. Защита места расположения насоса и панели управления

Место установки панели управления и насоса должно быть ограждено,  а доступ к этому месту должны иметь лица,  имеющие на это разрешение  руководителя предприятия. У входа должна находиться  предупредительная надпись „Посторонним  лицам вход  запрещен”.

2. При проведении любых  ремонтных работ (которые должны выполняться  квалифицированным, назначенным для  выполнения этих работ персоналом) следует  отключить напряжение  230 В на  панели управления.

3.В случае, если на панели управление будет  сигнализироваться тревога, необходимо  выключить панель управления  и поручить компетентным лицам проверку установки.

4. Нельзя выполнять никаких работ на распылителях увлажнения, когда работает насос высокого давления. В первую очередь следует спустить воду  (сигналом от панели  управления установки обслуживания).

5. При проведении ремонтов электродвигателей , следует проверить отключение напряжения.

# Активная безопасность

При эксплуатации электрооборудования необходимо:

- Спокойно и внимательно выполнять работы

- Контролировать состояние изоляции

- Часто  контролировать состояние защитных устройств

- Предпринимать особые меры предосторожности при наличии высокого напряжения и  высокой влажности

- Не применять поврежденных аппаратов и измерительных приборов

- Прежде, чем  приступить к каким-либо  работам с системой,  необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации

Следует соблюдать указания по ОТ и нанести следующие предупредительные знаки:

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ!		НАПРЯЖЕНИЕ	ОТКЛЮЧИТЬ В СЛУЧАЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ОПАСНОЕ ДЛЯ	ОПАСНОСТИ

ЖИЗНИ

Предупреждение об опасном напряжении 230 В/ 400 В:

# Перед  входом в помещение с установкой  увлажнения, следует положить инструкцию по ОТ.

# Text boxes

Панель управления

Аварийный выключатель

Включение пульта управления;

Клапан управления

Пластмассовый баллон

Гравий для очистки.

Металлический корпус

Трубка подачи воды

Водяные распылители

Лопастной винт вентилятора

Электродвигатель  вентилятора

Распылительная тарелка

Переход к  экрану настройки параметров  работы клапанов

Переход к экрану настройки параметров  работы насоса

Изменение пароля

Отображение на экране  номера зоны

Поля для ввода значений соответствующих параметров